## Slide 1
基于ROS的简易机器人系统
BUAASE2019TEAM103
为什么我们如此优秀？

## Slide 2
Content
Part One 产品效果
1
Part Two 技术攻关
2
Part Three 项目管理
3
Part Four 宣传片
4

## Slide 3
PART ONE
1
产品效果

## Slide 4
基本
功能
急停
恢复
远程
控制
用户
界面
01.三项基本功能
运动、抓取、避障
03.急停与恢复
远程控制机器人停止，或恢复至工作状态
02.远程连接控制
运动可控，运动状态可查看。
04.用户界面
追求极致用户体验
产品呈现效果

## Slide 5
用户控制台展示效果

## Slide 6
PART TWO
2
技术攻关--更上一层楼

## Slide 7
通信连接
白屏时间过长
阻塞&
多线程
通信
功能实现
机载电脑与个人电脑无法连接
经检查发现校园网有一些安全措施，使得电脑无法ping通，因此要求两台电脑都在个人热点下。
通信带来的阻塞和多线程问题
将通信设为非阻塞方式并增加异常处理
加入线程锁控制竞争
白屏时间过长
通过资源的合理配置，以及前端优化实现白屏时间的减少。
通信的具体功能实现
分析机器人代码
网页控制遇到的问题及解决方法

## Slide 8
FOLLOW
ASK
GOTO
COMEBACK
跟随阶段
调用wpb_home_follow提供的服务，
停止/恢复跟随
前往目标阶段
保存后，向move_base节点发消息，
取消掉行进目标从而停止运动
问询阶段
根据之前保存的行进目标，
向move_base节点发消息，重新设置当前行进目标
回归阶段
保存后，向move_base节点发消息，
取消掉行进目标从而停止运动
急停/恢复的实现
通过机器人状态分析实现

## Slide 9
Always believe that something wonderful is about to happen.
完备的测试-----测试流程
将所有单元整合
每位组员检测负责单元的输入是否符合要求
每位组员对自己所负责的单元进行独立测试
实地测各个功能需求是否满足
每位组员按分工进行观测
出现问题按之前的负责部分进行查错

## Slide 10
完备的测试-----测试项及测试用例设计(共26项)
测试项 | 测试用例编号 | 针对性说明
本地启动测试 | KL-C-L-1 | 测试本地正确地启动脚本
网页启动测试 | KL-C-W-1 | 通过网页正确地启动脚本并实现网页与机载电脑的通信
通信测试 | KL-C-T-1 | 测试通过网页显示机器人状态
紧急制动测试 | KL-C-U-1 | 测试通过网页按键点击，停止机器人运动
跟随测试 | KL-C-F-1 | 跟随向前移动测试
 | KL-C-F-2 | 跟随向后移动测试
 | KL-C-F-3 | 跟随向左移动测试
 | KL-C-F-4 | 跟随向右移动测试
 | KL-C-F-5 | 跟随向左旋转测试
 | KL-C-F-6 | 跟随向右旋转测试
测试项 | 测试用例编号 | 针对性说明
路径规划测试 | KL-C-P-1 | 测试规划最短路径
建图测试 | KL-C-B-1 | 测试在指定路径下生成正确地图文件
标点测试 | KL-C-M-1~3 | 测试关键词标点
 | KL-C-M-4 | 测试非关键词标点
 | KL-C-M-5 | 测试重复标点
 | KL-C-M-6 | 测试无标点指令
抓取测试 | KL-C-G-1 | 测试物体距桌边距离
 | KL-C-G-2 | 测试物体之间距离
 | KL-C-G-3 | 测试物体形态颜色
语音测试 | KL-C-V-1~2 | 测试男性女性语音
 | KL-C-V-3 | 测试识别捕获关键词
 | KL-C-V-4 | 测试标点语音应答
 | KL-C-V-5 | 测试抓取语音应答

## Slide 11
Always believe that something wonderful is about to happen.
完备的测试-----测试用例举例
测试前：做充分的数据准备，对于非数据格式输入和非代码测试样例，详细绘制测试场景图(见左图)，详细描述了测试流程，保证测试可追踪，可复现。
测试中：对测试细节及测试中中遇到的各种问题做充分记录，通过小组讨论分析，逐一解决，同时记录解决方法，更新版本。
测试后：对遗留的问题，测试中出现的问题、解决的问题进行总结及复盘分析，讨论解决方法是否完备，记录commit_id，与任务对应。

## Slide 12
机器人无法联网
问题：启动机器人无法连网
方案：其他组对机器人IP进行了硬编码，使我们无法正常启动---->在后续开发中，我们注意保存整个机器人的软件环境，保证不与其他组的工作相互干扰。
雷达不能正常启动
问题：机器人雷达不能正常启动
方案：机器人雷达扫描信息的缓冲队列过小，丢失了有效信息---->扩充缓冲队列，保证可以检测到环境中的障碍物点。
机械臂行为异常
问题：机械臂行为异常，每次抓取高度比预计高度低
方案：调整机械臂位置偏移参数到桌面高度。
遇到的问题及解决方案

## Slide 13
PART THREE
3
项目管理——曲折中上升

## Slide 14
“微信”管理
到
看板管理
粗略任务
到
任务细分
任务不可追踪
到
关联到commit id
完备的
团队管理线！
和谐的
团队关系！
进步的历程
感谢老师们对我们的几次提点！

## Slide 15
项目看板的使用

## Slide 16
具体任务的分配

## Slide 17
建立commit与task的对应

## Slide 18
任务完成进度追踪

## Slide 19
周报与互评制度

## Slide 20
基于 issue 的问题管理策略

## Slide 21
基于 issue 的成员沟通方式

## Slide 22
有效的版本控制和清晰的文件结构

## Slide 23
我们在整个开发流程中，使用WorkTile进行看板管理，使用github进行代码和问题管理。
Team103团队管理线
组织组员
召开例会
我们的团队管理优势
关键节点上传日报、周报
发现问题体现到issue，并尽快解决
严格按项目计划阶段迭代，总结与修复上一期问题
看板分配到具体的负责人
每次提交对应到个人、commit id和修复的问题

## Slide 24
PART FOUR
4
麒麟科技宣传片

## Slide 25
THANKS FOR YOUR WATCHING
Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu, Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.

## Slide 26
THANKS FOR YOUR WATCHING
Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu, Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.
感谢您付出的时间
Thank You